Tehniskais uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K18 korpusa kvalitātes kontroles laboratorijas telpām, kas paredzētas darbam ar augsti efektīvām vielām, projekta izstrādi Krustpils ielā 53”

Cenu aptauja: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K18 korpusa kvalitātes kontroles laboratorijas telpām, kas paredzētas darbam ar augsti efektīvām vielām, projekta izstrādi Krustpils ielā 53”

Objekta adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Dmitrijs Drozdovs, tel. +371 26606810

Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma

Jautājumu uzdošanas termiņš: 24.11.2021. plkst. 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 3.12.2021. plkst. 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv

Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku

1. Mērķis:

Atbilstoši normatīviem aktiem izstrādāt būves ieceres dokumentāciju (projektu) nepieciešamajā apjomā un to saskaņot ar atbilstošām institūcijām, lai Pasūtītājs var izbūvēt kvalitātes kontroles laboratorijas telpas, kuras ir piemērotas darbam ar augsti efektīvām aktīvajām farmaceitiskajām vielām un to starpproduktiem, izejmateriāliem un reaģentiem, nodrošinot drošus darba apstākļus darbiniekiem un pasargājot apkārtējo vidi. Šī dokumenta punktos ir noteiktas vispārējas prasības, kas būves ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt detalizētas un precizētas. Projektēšanas uzdevumā neaprakstītie jautājumi tiek risināti, saskaņojot tos atsevišķi.

2. Vispārējie noteikumi:

- Projektētāja pienākums ir veikt būves ieceres dokumentācijas izstrādi atbilstoši zemāk minētām prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, standartiem, atbilstoši Labas Laboratorijas Prakses (GLP good labaratory practice) standartiem un labākās prakses piemēriem, ņemot vērā Latvijas atbildīgo institūciju un Pasūtītāja prasības.

- Ieceres dokumentācijā ir nepieciešams paredzēt materiālus un būvizstrādājumus, ar kuru palīdzību iespējams panākt ilgstošas kvalitātes līmeni ar optimālām būvniecības izmaksām.

- Tehniskajā uzdevumā ir noteiktas vispārējās prasības ieceres dokumentācijai un tā apjomam. Ja šajā dokumentā nav norādīta kāda projekta daļas sastāvdaļa vai projekta detalizācijas pakāpe, kas nepieciešama, lai risinājums būtu pilnībā izstrādāts, viennozīmīgi saprotams un/vai atbilstošs normatīvu un/vai tehnoloģiski nepieciešamajām prasībām saskaņots – tas Projektētājam ir jāparedz darbu veikšanas apjomos un šādi risinājumi jāsagatavo.

2.4.	Izstrādāto risinājumu saskaņot uz spēkā esošā teritorijas topogrāfiskā plānā, papīra veidā un tehnisko noteikumu izdevējiem, komunikāciju īpašniekiem, Būvvaldi un citām institūcijām.

2.5.	Detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus un uz tiem attiecināmās prasības.

2.6.	Tehniskajā uzdevumā ir noteiktas vispārējās prasības ieceres dokumentācijai un tā apjomam. Ja šajā dokumentā nav norādīta kāda projekta daļas sastāvdaļa vai projekta detalizācijas pakāpe, kas nepieciešama, lai risinājums būtu pilnībā izstrādāts, viennozīmīgi saprotams un/vai atbilstošs normatīvu un/vai tehnoloģiski nepieciešamajām prasībām saskaņots – tas Projektētājam ir jāparedz darbu veikšanas apjomos un šādi risinājumi jāsagatavo.

3. Projektēšanas darba uzdevums:

- Projektētājam jāizstrādā un jāsaskaņo ar nepieciešamajām institūcijām ieceres dokumentāciju tā, lai Pasūtītājs varētu sagatavot būvdarbu iepirkumu, izvēlētais Būvdarbu veicējs varētu veikt ieceres dokumentācijā paredzētos būvdarbus un pēc tās pabeigšanas objektu nodot ekspluatācijā, un Pasūtītājs lietot atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, standartu un labākās prakses piemēriem.

- Tehniskais apraksts par K18 korpusu tiks iesniegts pēc konfidencialitātes Līguma parakstīšanas.

- Projektā jāparedz esošas iekārtas vērtējums, 3. stāvā atrodas citas laboratorijas un darba vietas, darbinieku atpūtas telpa, vietas izvietojuma novērtējums un to lietderība balstoties uz  AS Grindeks nākotnes attīstības vīziju. Jaunās laboratorijas telpās (kopējā pieejamā platība ir 92 m2) vienlaicīgi plāno strādāt līdz 8 darbiniekiem.

- Projekta jāparedz Izbūvēt kvalitātes kontroles laboratorijas telpas, kuras ir piemērotas darbam ar augsti efektīvām aktīvajām farmaceitiskajām vielām un to starpproduktiem, izejmateriāliem un reaģentiem, nodrošinot drošus darba apstākļus darbiniekiem un pasargājot apkārtējo vidi.

- Komunikācijas, konstrukcijas, iekārtas ierīkot ar tādu aprēķinu, lai netraucētu darbiniekiem pārvietoties, neradītu traumatisma vai citus riskus.

- AS “Grindeks” projektu izstrādāt, balstoties uz AS Grindeks sniegtām laboratorijas telpu prasībām (pielikums Nr.1) un zāļu labas ražošanas praksei.

- Projekta dokumentācijas izstrāde ir jāparedz sekojošās stadijās:

3.11.1. Projektēšanas uzdevuma sagatavošana, balstoties uz šī Tehniskā uzdevuma prasībām;

3.11.2. Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi (nepieciešamie izpētes darbi t.sk. ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana (ja tas ir nepieciešams) atbilstoši LBN 405-15 un projektēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana / apkopošana un analīze);

3.11.3. Būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu (ja tas ir nepieciešams) un šī projektēšanas uzdevuma apjomam, paredzot detalizāciju, lai precizētu un ar Pasūtītāju saskaņotu, sasniedzamo rezultātu;

3.11.4. Pilna ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbildīgajās institūcijās;

3.11.5. Būvprojekta ekspertīze (ja tas ir nepieciešams), ko atbilstoši atsevišķam līgumam ar Pasūtītāju, var veikt Pasūtītāja pieaicināts Eksperts. Projektētāja pienākums ir nodrošināt Ekspertam vienu pilnu Būvprojektu eksemplāru, sniegt atbildes un skaidrojumus uz Eksperta uzdotajiem jautājumiem un veikt nepieciešamās izmaiņas projektā, ja Eksperta norādījumi ir pamatoti.

4. Projekta dokumentācija:

  - Būvprojekta dokumentācijas aptuvenais sastāvs:

4.1.1. Vispārīgā daļa:

- būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

- zemes gabala un ēkas dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;

- skaidrojošs apraksts, kurā norādīta visa informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;

- ēkas tehniskās apsekošanas atzinums (ja nepieciešams);

- energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei;

- projektēšanas uzdevums.

4.1.2. Arhitektūras daļa:

- vispārīgie rādītāji;

- ģenerālais plāns;

- teritorijas sadaļa;

- arhitektūras risinājumi:

- ēkas stāvu un jumta plāni;

- raksturīgie griezumi;

- būvizstrādājumu specifikācijas.

4.1.3. Būvkonstrukcijas (ja nepieciešams).

4.1.4. Inženiertīklu daļas un to risinājumi:

- detalizēts skaidrojošais apraksts;

- stāvu plāni ar risinājumiem (paredzēt ēkas lietotāju vajadzības, ēkas specifikāciju un pārplānojumu);

- pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi;

- inženiertīklu patēriņu aprēķini, slodzes un aksonometriskās shēmas utt.;

- būvizstrādājumu specifikācijas.

4.1.4. Darbu organizēšanas projekts, ņemot vērā, ka nav paredzēts pārtraukt objekta ekspluatāciju/lietošanu. Nepieciešams detalizēti aprakstīt būvdarbu secību un ierobežojuma zonas, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

4.1.5. Ugunsdrošības pasākumu pārskats, apskatot un izstrādājot risinājumus tikai tām konstrukcijām / plānotajiem būvdarbiem, kas noteikti šajā projektēšanas uzdevumā.

4.1.6. Ekonomiskā daļa – ekonomiskais izvērtējumsю Risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un atbilstošiem spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.

- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;

- būvdarbu apjoms un materiālu specifikācija.

4.1.7. Būvprojektu abās stadijās (Būvprojekts minimālajā sastāvā un Pilns būvprojekts) pirms iesniegšanas uz saskaņošanu būvvaldē, nepieciešams rakstiski saskaņot Pasūtītāja atbildīgo personu.

4.2. Būvprojekta visu daļu un stadiju gatavā dokumentācija Pasūtītājam jāiesniedz (neskaitot projekta eksemplārus, kas iesniedzami būvvaldes un citu atbildīgo institūciju arhīvos):

4.2.2. Projekta dokumentācijas sējumi:

4.2.2.1. Būvprojekts minimālajā sastāvā 2 (divos) eksemplāros papīra formātā ar oriģinālajiem saskaņojumiem;

4.2.2.2. Pilns Būvprojekts 1 (viens) eksemplārs papīra formātā ar oriģinālajiem saskaņojumiem un 3 (trīs) apliecinātas oriģināla kopijas ar oriģinālajiem saskaņojumiem;

4.2.2.3.  Projekta dokumentācijas sējumu digitālās versijas PDF formātā, ierakstīta CD matricā (abas projekta stadijas). Visi projekta faili oriģinālajā formātā (*.DWG, *.XLS, *.DOC u.t.t.), ierakstīti CD matricā (abas projekta stadijas)

4.3. 	Projekta dokumentācijas sējumi:

Projektētājs, ņemot vērā iepriekšējā punktā paredzētos būvdarbus, veic ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās institūcijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvprojekta dokumentācijā jābūt iekļautiem un saskaņotiem viesiem iepriekš uzskaitītajiem būvdarbiem.

4.4. Ja Projektētājs konstatē, ka kāds no šī projektēšanas uzdevuma punktiem ir pretrunā normatīvo aktu vai labās prakses prasībām, Projektētāja pienākums ir rakstiski par to informēt Pasūtītāju. Būvprojektā var paredzēt atkāpes tikai tādos gadījumos, ja tas ir pamatoti nepieciešams un, ja atkāpes ir rakstiski saskaņotas ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām.

4.5.	Ja projektēšanas laikā ir nepieciešamas izmaiņas šī projektēšanas uzdevuma prasībās, tad Projektētāja pienākumus tās noformēt rakstiski (apraksta veidā) kā pielikumu šim projektēšanas uzdevumam un tās saskaņot ar Pasūtītāju.

4.5. Būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu (ja tas ir nepieciešams) un šī projektēšanas uzdevuma apjomam, paredzot detalizāciju, lai precizētu un ar Pasūtītāju saskaņotu, sasniedzamo rezultātu.

4.6. Pilna ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbildīgajās institūcijās.

4.7. Būvprojekta, ko atbilstoši atsevišķam līgumam ar Pasūtītāju, var veikt Pasūtītāja pieaicināts Eksperts. Projektētāja pienākums ir nodrošināt Ekspertam vienu pilnu Būvprojektu eksemplāru, sniegt atbildes un skaidrojumus uz Eksperta uzdotajiem jautājumiem un veikt nepieciešamās izmaiņas projektā, ja Eksperta norādījumi ir pamatoti.

4.8. Paredzēt veikt autoruzraudzību projekta realizācijas gaitā.

4.9.	Projekta dokumentācija ir jāgatavo un jānoformē atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām latviešu valodā.

Prasības cenas piedāvājuma sagatavošanai:

Cenas piedāvājumu sagatavot, iekļaujot visus nepieciešamus darbus.

Cenas piedāvājumā atsevišķi uzrādīt izmaksas autoruzraudzības darbiem.

Cenas piedāvājumam ir nepieciešams būt derīgam vismaz 60 dienas iesniegšanas brīdi.

Obligāti jāiesniedz darbu projekta izpildes grafiku (pa nedēļām).

Uzrādīt summas bez PVN.

Sagatavot cenas piedāvājumu elektroniski Word (tekstuāla daļa) un Excel (finanšu daļa) formātos, sūtīt sagatavotus un arī pārveidotus PDF formāta dokumentus uz e-pastu: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv.

Pielikumi:

- Laboratorijas telpas prasības (uz 3. lpp.)

- K18 korpusa 3. stāva telpu plāni (uz 1. lpp.)

- Aptuvenais iekārtu izkārtojums  telpā pēc pārbūves (uz 1. lpp.)

- Laboratorijā izmantojamās vielas (uz 4. lpp.)

- Laboratorijas analītiskās iekārtas (uz 1. lpp.)

- pielikums

| Laboratorijas telpas prasības |
| --- |
| Mērķis | Izbūvēt kvalitātes kontroles laboratorijas telpas, kuras ir piemērotas darbam ar augsti efektīvām aktīvajām farmaceitiskajām vielām un to starpproduktiem, izejmateriāliem un reaģentiem, nodrošinot drošus darba apstākļus darbiniekiem un pasargājot apkārtējo vidi. Telpas ir paredzēta paraugu pagatavošanai, kas nozīmē, ka šeit paraugu glabāšana, un pārējo vielu glabāšana notiks īslaicīgi tikai kamēr tiek sagatavoti paraugi vai veiktas analīzes. |
| Vielas/to kategorijas ar ko paredzēts strādātāt | Darbs ar augsti efektīvām aktīvajām farmaceitiskajām vielām, reaģentiem izejvielām, kuru arodekspozīcijas robežvērtības ir: 5-0.5 µg/m3 (4. kategorija saskaņā ar Affigility solution Occupational health Category scheme) un <0.5 µg/m3 (5. kategorijas saskaņā Affigility solution OHC scheme). Velkmes skapjos un izolatorā tiks strādāts ar visām vielām, un tajās atradīsies iekārtās (pielikums Nr.4). Ar darba procesa specifiku projektētājs tiks iepazīstināts. Atsevišķi VUŠ/VUP noliktava nav paredzēta. Pulverveida vielu īstermiņa glabāšana, apjoms vienas sērijas paraugam ap 100 g (atkarībā no produktu parauga lielums no 0.5 g līdz 100 g) paraugu skaits aptuveni ap 100 paraugiem). Jāpiedāvā vielu glabāšanas iespējas. |
| Personāla plūsma | Kontrolēta/ ierobežota piekļuve, elektroniskā kontrole; Personāla slūžas ieejot laboratorijā, kurās darbinieki var pārģērbties, nodrošinot atsevišķus skapīšu darba apģērbam kaitīgo vielu laboratorijā un darba apģērbam koplietošanas laboratorijas telpās; Izejot no laboratorijas gaisa dušas pirms ieiešanas personāla slūžās. |
| Materiālu plūsma | Materiālu slūžas (active pass box), paraugu, reaģentu plūsmai uz un no laboratorijas (2 gab. – katrā puse laboratorijas pusē, lai nodrošinātu paraugu plūsmu. |
| Telpas konstrukcijas, virsmas | Laboratorijas telpu konstrukcijai jānodrošina, lai no telpas neizkļūtu analizējamo vielu daļiņas; Jānodrošina alarm sistēmu, ka ziņo par pārsniegumiem pārsspiedienos? darba virsmām jābūt viegli kopjamām, apdarei jābūt tādai, lai nebūtu iespējas uzkrāties putekļiem (iedobes, spraugas u.c), Laboratorijas vidū jābūt kanalizācijas trapam, Pie izlietnēm, jāievelk attīrītā ūdens sistēmas cilpas/krāni. |
| Mikroklimats | Telpā visu gadu jānodrošina iespēja kontrolēt un mainīt temperatūras un mitruma diapazonu. Temperatūra no 15- 25°C, un relatīvais mitrums no 30 – 70 %, visās telpas vietās. Apgaismojums – pasūtītāja prasības |
| Ventilācijas sistēma | Telpām un ventilācijai jāatbilst GLP(LLP- Labas labaratorijas prakses prasībam) un HAPI (High Potent Active Ingredient) (atbilstošas OEB (Occupational Exposure Band ) līmenim Nepieciešams nodrošināt atsevišķu ventilācijas sistēmu no pārējām telpām kvalitātes kontroles laboratorijās korpusā K-18, Ventilācijas sistēma nevar strādāt recirkulācijas režīmā; No laboratorijas izejošajai ventilācijai ir jābūt aprīkotai ar atbilstošas klases HEPA filtriem, lai nodrošinātu izejošā gaisa attīrīšanu un novērstu vides piesārņojumu. Ventilācijas gaisa plūsmas nedrīkst ietekmēt esošo iekārtu darbību, gaisa plūsmām jābūt izkliedētām visā telpā. |
| Kanalizācijas sistēma | Laboratorijai ir jānodrošina atsevišķā kanalizācijas sistēma no kanalizācijas sistēmas, ko izmanto pārējas laboratorijas korpusā K-18. |
| Citi kolektīvie aizsardzības līdzekļi | Avārijas dušas Acu skalojamās dušas Trauksmes poga, nelaimes gadījumos, kad notikusi saindēšanās ar ķīmiskajām vielām |
| Komunikācijas | Telpā jānodrošina: Attīrītā ūdens ņemšanas punkts no kopējās ūdens sistēmas kvalitātes kontroles laboratorijā Pilsētas ūdens Saspiestais gaiss Elektrība. Internets. Telefona līnija. Video novērošana. |
| Reaģentu uzglabāšana | Analīzēm paredzēto reaģentu uzglabāšana atbilstoši to ķīmiskajai savietojamībai un DDL, reaģentu uzglabāšanas skapjiem jābūt ventilējamiem. Jānodrošina ar paraugu uzglabāšana vēsos apstākļos (2-8oC) |
| Darba virsmas, citas laboratorijas mēbeles | Laboratorijai jābūt aprīkotām ar ķīmiski izturīgām mēbelēm, atbilstoši iekārtu plāniem. |
| Analītiskās iekārtas | Laboratorijā jāsaplāno, lai ergonomiski un atbilstoši darba plūsmām tiktu izvietotas analītiskās iekārtas, atbilstoši sarakstam, kas pievienots pielikumā Nr.5. |
| Ugunsdrošības prasības | Ugunsdzēsības prasības atbilstoši Latvijas likumdošanai. Avārijas izejas atbilstoši Latvijas likumdošanai. |
| Atkritumu apsaimniekošana | Atkritumu apsaimniekošana atbilstoši Latvijas likumdošanai par Videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošana |

- pielikums

K18 korpusa 3. stāva telpu plāni

- pielikums

Aptuvenais iekārtu izkārtojums telpā pēc pārbūves

- pielikums

Laboratorijā izmantojamās vielas

| Nr. | Produkta nosaukums | Kods |
| --- | --- | --- |
| 10-00701 | Ftorafūrs (Tegafūrs) subst. beta-forma | H360 |
| 10-00701-01 | Ftorafūrs (Tegafūrs) subst. alfa-forma | H360 |
| 10-01201 | Sintetiskais oksitocins 300 | H361 |
| 10-01202 | Oksitocīns Med.subst. | H361 |
| 10-01203 | Oksitocīns reference standarts | H361 |
| 10-01204 | Oksitocīns med. piemaisījumi | H361 |
| 10-01801 | Dezaminooksitocīns subst. | H361 |
| 10-02201 | Tioguanīns subst. | H341 |
| 10-02201 | Tioguanīns subst. | H351 |
| 10-04501 | Zopiklons subst. | H362 |
| 10-04507 | Zopiklona references standarts | H362 |
| 10-04508 | Zopiklons subst. mikronizētā | H362 |
| 10-04510 | Zopiklona piemaisījumi | H362 |
| 10-24001 | Imatiniba mezilāts | H360FD |
| 10-24002 | Imatiniba mezilāts (kompaktētais) | H360FD |
| 10-29001 | Lenalidomida amonija hlorīda kokristāls | H360D |
| 10-29002 | Lenalidomida amonija hlorīda kokristāls mikronizēts | H360D |
| 11-00582 | Ftorafūrs tehn.,no Dihidrofurāna | H360 |
| 11-00970 | Oksitocīns vet. | H361 |
| 11-00971 | Oksitocīna 19.stadija | H361 |
| 11-02051 | Tioguanīns tehniskais | H341 |
| 11-02051 | Tioguanīns tehniskais | H351 |
| 11-02052 | Tioguanīns attīrītais | H341 |
| 11-02052 | Tioguanīns attīrītais | H351 |
| 11-06835 | Fenilēsteris | H361 |
| 11-06835 | Fenilēsteris | H362 |
| 11-16001 | Milnaciprāns tehniskais (TP.5.) | H351 |
| 11-24001 | Imatiniba SP.6.1. | H360FD |
| 11-24002 | Imatiniba SP.6.2. | H360FD |
| 11-24003 | Imatiniba SP.6.3. | H360FD |
| 11-29006 | Lenalidomids SP.6. | H360D |
| 21-00011 | Ibuprofēns (EF) | H360D |
| 21-00035 | Ibuprofens (granulāts tablešu ražošanai) | H360D |
| 21-00041 | Digoksīns | H300 |
| 21-00041 | Digoksīns | H330 |
| 21-00041 | Digoksīns | H351 |
| 21-00041 | Digoksīns | H370 |
| 21-00051 | Loperamīda hidrohlorīds | H362 |
| 21-00095 | Betametazona valearāts | H360D |
| 21-00106 | Nātrija varfarināta klatrāts | H300 |
| 21-00106 | Nātrija varfarināta klatrāts | H310 |
| 21-00106 | Nātrija varfarināta klatrāts | H330 |
| 21-00106 | Nātrija varfarināta klatrāts | H360D |
| 21-00128 | Venlafaksīna hidrohlorīds | H362 |
| 21-00141 | Terpentīneļļa | H304 |
| 21-00143 | Nonivamīds | H334 |
| 21-00191 | Nilotiniba tartrāts | H360D |
| 21-00192 | Nilotiniba fumarāts | H360D |
| 21-00195 | Pomalidomīds | H360D |
| 21-00198 | Alprazolams | H360D |
| 21-00198 | Alprazolams | H362 |
| 21-00200 | Pomalidomīds mikronizēts | H360D |
| 23-00027 | Benzilhlorīds | H350 |
| 23-00055 | Heksāns | H304 |
| 23-00060 | Hidrazīna-hidrāts | H330 |
| 23-00060 | Hidrazīna-hidrāts | H350 |
| 23-00070 | 2,6-Dimetilanilīns | H351 |
| 23-00073 | Dimetilformamīds | H360D |
| 23-00074 | 1,4-Dioksāns | H351 |
| 23-00113 | Kālija borhidrīds | H360 |
| 23-00120 | Metanols | H370 |
| 23-00123 | Metilēnhlorīds | H351 |
| 23-00161 | Nātrija borhidrīds | H360 |
| 23-00187 | Sulfolāns | H360 |
| 23-00196 | Tetrahidrofurāns | H351 |
| 23-00199 | Toluols | H304 |
| 23-00219 | Fluoruracils [med.] | H340 |
| 23-00219 | Fluoruracils [med.] | H360 |
| 23-00219 | Fluoruracils [med.] | H360FD |
| 23-00228 | Fenilhlorformiāts | H330 |
| 23-00309 | Heksāns tīrs | H304 |
| 23-00329 | Izopropilbromīds | H360F |
| 23-00336 | Metilmagnija hlorīds tetrahidrofurāna šķīdumā | H351 |
| 23-00339 | Ksilols, izomēru maisījums | H304 |
| 23-00340 | 4-(Dimetilamino)piridīns | H310 |
| 23-00340 | 4-(Dimetilamino)piridīns | H370 |
| 23-00341 | 2-Hloretilizocianāts | H334 |
| 23-00346 | 4-Hlor-4-fluorbutirofenons | H341 |
| 23-00349 | Etiljodids | H334 |
| 23-00365 | Reneja niķeļa katalizators | H351 |
| 23-00443 | N-Metil-2-pirolidons | H360D |
| 23-00610 | Nilotiniba bāze | H361 |
| 23-10001 | Dimetilformamīds | H360D |
| 23-10010 | Metanols | H370 |
| 23-10057 | 2,6-Dimetilanilīns | H351 |
| 23-10078 | Heksāns | H304 |
| 23-10088 | 1,4-Dioksāns | H351 |
| 23-10094 | Metilēnhlorīds | H351 |
| 23-10097 | Formamīds | H351 |
| 23-10097 | Formamīds | H360FD |
| 23-10105 | Hloroforms | H351 |
| 23-10112 | Dzīvsudraba (2) jodīds | H300 |
| 23-10112 | Dzīvsudraba (2) jodīds | H310 |
| 23-10112 | Dzīvsudraba (2) jodīds | H330 |
| 23-10115 | Fenols | H341 |
| 23-10120 | Toluols | H304 |
| 23-10149 | Tetrahidrofurāns | H351 |
| 23-10155 | 1.2-Dihloretāns | H350 |
| 23-10233 | Trimetilpentāns jeb izooktāns | H304 |
| 23-10234 | Dzīvsudraba (2) acetāts | H330 |
| 23-10310 | Cikloheksāns | H304 |
| 23-10323 | n-Pentāns | H304 |
| 23-10337 | Benzols | H304 |
| 23-10337 | Benzols | H340 |
| 23-10337 | Benzols | H350 |
| 23-10385 | Ksilols, izomēru maisījums | H304 |
| 23-10397 | 4-(Dimetilamino)piridīns | H310 |
| 23-10397 | 4-(Dimetilamino)piridīns | H370 |
| 23-10398 | 1,1'-Karbonildiimidazols | H360 |
| 23-10404 | Ciānamīds | H351 |
| 23-10405 | Tiourīnviela | H351 |
| 23-10409 | Lenalidomīds | H360D |
| 23-10418 | Heparīna nātrija sāls | H334 |
| 23-10448 | (S)-N-Glicidilftalimīds | H341 |
| 23-10449 | 2-[(2-Metoksifenoksi)metil]oksihirāns | H341 |
| 23-10460 | Alprazolams | H360D |
| 23-10460 | Alprazolams | H362 |
| 23-10461 | Kalcipotriola monohidrāts | H300 |
| 24-00091 | Fenheļa eļļa | H304 |
| 24-00165 | Lavandas eļļa | H304 |
| 24-00166 | Neroli eļļa | H304 |
| 999-200 | Posakonazols | H361 |

- pielikums

Laboratorijas analītiskās iekārtas

| Instruments | Amount | Model | Extra appliences | Instrument dimensions | Placment in laboratory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilated Balance enlcosure sistem | 8 | Purair nano ductless nanoparticle enclosures | - | According analytical equipment. | Room |
| Izalotor/glove box | 1 | Purair nano ductless nanoparticle enclosures | - | According analytical equipment. | Room |
| Fume Hood | 4 | Purair nano ductless fume hoods | - | According analytical equipment. | Room |
| Cyto | 6 | Purair nano ductless nanoparticle enclosures | - | According analytical equipment. | Room |
| Ultrasonic Bath | 2 | Sonorex Digitec DT 510 H | - | External dimensions: (without handles and ball valve) 325 × 265 × 300 mm | Fume hood |
| Orbital shaker | 1 or 2 | PSU-20i Multi–functional Orbital Shaker | Place to store changable platforms | 410x410x130 mm |  |
| Analytical balance | 4 or 5 | Mettler Toledo XP205DR | Weights, Stone table (weighting table), anti-static gate | 263x487x322 mm Stone table for weighting 900x600x770 mm | 1) Ventilated balance enclosure (VBE) 2) At least one balance in isolator/ glove box |
| Technical weights | 1 | Mettler Toledo ME2002T | Place to put | 319x100x200 mm | 1) Ventilated balance enclosure |
| Drying oven | 1 | Binder ED53 | Dessicator, place to put. | 600 x 600 x 700mm Additonal place for dessicator (400 mm) | Fume hood |
| Drying oven (vacuum) | 1 | Binder VD23 | Dessicator, place to put. | (520x600x655mm) Additonal place for dessicators (400 mm) | Fume hood |
| Glove boxes | 1 |  |  | ~2670x880x2358mm ~2975x880x2358mm ~3280x880x2358mm |  |
| Karl Fisher titrator | 1 | Metrohm 841 Titrando or newer model | Computer | 142x227x231mm +additional bottles (for methanol, waste, Karl Fisher reagent) | VBE, which is located near weighting VBE or Cytos |
| Potentiometric titrator | 2 | Metrohm 905 Titrando or newer model | Computer, extra 4 buretts | ~142x227x231mm +additional bottles, Place to store electrodes. | 1) Equipment - fume hood 2) Sample preparation in VBE or Cytos |
| Particle size analyzer | 1 | Malvern MasterSizer 3000 (Malvern Hydro MV and Malvern Aero S) | Computer, cytos for vacuum cleaner | 1000x1000 mm additonal place for equipment, vaccum cleaner, compresed air supply, purified water, place to store container with liquid waste | Cytos |
| Volume density apparatus | 1 | Pharmatest PT-TD1 | Technical weights | 600x600x400mm Balance 400x400mm | VBE |
| Melting point determination device | 1 | OptiMelt MPA100 | Computer | 191x255x216mm, + shaker, place to store cappilar. 100x100mm | VBE |
| IR spectrophotometer | 1 | Nicolet 380 (with Nitrogen flow) or Nicolet iS20 (without nitrogen flow) | tablet press, printer | 500x580x290mm 550x570x250mm Table press for IR tablets 500 x 500 mm | VBE |
| UV spectrometer | 1 | Agilent 8453 | Computer, printer | According analytical equipment. |  |
| ph meter | 1 | Mettler toledo Seven multi | Place to store electrode buffer solution. | 400x400x75mm | 1) Equipment - fume hood 2) Sample preparation in VBE |
| Hotplate | 1 | Glass ceramic hot plate | Added storage space for solvents | 400x400mm | Fume hood |
| Visual titration | 4 | Glass burettes | place for titration | 1200x750 mm | Cyto |
| Friability tester | 1 | Ischi AE-1 |  | 500x400 mm | VBE |
| Laboratory dish closet and small equipment. Pestle, flask, volumetric flask, pippets. Preferably with drawers too. | 3 | Place to store clean glassware | - | 450x900x2000 |  |
| Sink with added space to place laboratory dishes | 2 | Place to wash glassware |  | 600x1000x1100 mm |  |
| Storage cabinets | 1 | Recirculating air filter storage cabinets FX-Classic-90 | For all reagents, solvents. | 1193x615x2294 mm |  |
| computer workstations | 3 to 5 | Computer or Tablet RX | 5 Computers | According to equipment. |  |
| work place | 2 or 3 |  | 2-3 tables | 1600x750 mm |  |
| Ethernet ports |  |  | for all equipment |  |  |