DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ

Tehniskais uzdevums

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K3 korpusa ūdensapgādes projekta izstrādi Krustpils ielā 53”

Cenu aptauja: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “Par AS Grindeks K3 korpusa ūdensapgādes projekta izstrādi Krustpils ielā 53”

Objekta adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057

Pamatinformācija:

Pasūtītāja pārstāvis: Valdis Ālmanis, tel. +371 25413076

Objekta apsekošana: pēc pieprasījuma

Jautājumu uzdošanas termiņš: 18.01.2021. plkst. 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.01.2021. plkst. 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas e-pasts: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv

Paredzētais līguma izpildes termiņš: pēc iespējas ar minimālo izpildes laiku, balstoties uz iesniegto izpildes grafiku

1. Mērķis:

Atbilstoši normatīviem aktiem izstrādāt būves ieceres dokumentāciju (projektu) nepieciešamajā apjomā un to saskaņot ar atbilstošām institūcijām, lai Pasūtītājs var veikt K3 korpusa ūdensvada un ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas atdalīšanu, kā arī paredzēt avāriju dušu izvietošanu. Šī dokumenta punktos ir noteiktas vispārējas prasības, kas būves ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt detalizētas un precizētas. Projektēšanas uzdevumā neaprakstītie jautājumi tiek risināti, saskaņojot tos atsevišķi.

2. Vispārējie noteikumi:

- Projektētāja pienākums ir veikt būves ieceres dokumentācijas izstrādi atbilstoši zemāk minētām prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, standartiem, labākās prakses piemēriem, ņemot vērā Latvijas atbildīgo institūciju un Pasūtītāja prasības.

- Ieceres dokumentācijā ir nepieciešams paredzēt materiālus un būvizstrādājumus, ar kuru palīdzību iespējams panākt ekonomiski pamatotu ilgstošu inženiersistēmu kalpošanas laiku.

- Tehniskajā uzdevumā ir noteiktas vispārējās prasības ieceres dokumentācijai un tā apjomam. Ja šajā dokumentā nav norādīta kāda projekta daļas sastāvdaļa vai projekta detalizācijas pakāpe, kas nepieciešama, lai risinājums būtu pilnībā izstrādāts, viennozīmīgi saprotams un/vai atbilstošs normatīvu un/vai tehnoloģiski nepieciešamajām prasībām saskaņots – tas Projektētājam ir jāparedz darbu veikšanas apjomos un šādi risinājumi jāsagatavo.

2.4.	Izstrādāto risinājumu saskaņot uz spēkā esošā teritorijas topogrāfiskā plānā, papīra veidā un tehnisko noteikumu izdevējiem, komunikāciju īpašniekiem, Būvvaldi un citām institūcijām.

2.5.	Detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus un uz tiem attiecināmās prasības.

3. Projektēšanas darba uzdevums:

- Projektētājam jāizstrādā un jāsaskaņo ar nepieciešamajām institūcijām ieceres dokumentāciju tā, lai Pasūtītājs varētu sagatavot būvdarbu iepirkumu, izvēlētais Būvdarbu veicējs varētu veikt ieceres dokumentācijā paredzētos būvdarbus un pēc tās pabeigšanas objektu nodot ekspluatācijā, un Pasūtītājs lietot atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, standartu un labākās prakses piemēriem.

- Tehniskais apraksts par K3 korpusu tiks iesniegts pēc konfidencialitātes Līguma parakstīšanas.

- Projektā jāparedz ūdens apgādes sistēmas cauruļu nomaiņa uz koroziju noturīgu cauruļu sistēmu, paredzot pieslēgumus visiem esošajiem patērētājiem. Ūdens apgādes sistēmai ir jābūt pilnībā atdalītai no  ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas. un jābūt aprīkotai ar motorpiedziņas vārstu, kas to atdala no ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas.	Šo es domāju nevajag pagaidām minēt, jo šis ir tikai aktuāli, ja neliekam spiediena paaugstinošos sūkņus, nepieciešamo ūdens daudzumu aprēķinās projektētājs, lai viņš piedāvā ko tur ir jāliek!!!

- Projektā jāparedz katra ražošanas iecirkņa aprīkošana ar avārijas dušām, ja nav iespējas izvietot avārijas dušu ražošanas iecirknī, dušu paredzēt tuvā attālumā gaitenī. Telpas 6a; 6b;; 89; 104; 109; 110; 111; 112; 113; 120; 122-I; 122-II; 141 nepieciešams aprīkot ar avārijas dušām.

- Projektā jāparedz ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas nomaiņa, izvērtējot ugunsdzēsības sūkņu nepieciešamību, tīklu un ugunsdzēsības krānu novietojuma maiņu. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmai ir jāizvēlas materiāli, kas nodrošina  vismaz 30 gadu sistēmas kalpošanas laiku, ņemot vērā ka K-3 korpusā ir problēmas ar klīstošo strāvu punktveida koroziju

- Komunikācijas, konstrukcijas, iekārtas ierīkot ar tādu aprēķinu, lai netraucētu darbiniekiem pārvietoties, neradītu traumatisma vai citus riskus.

- AS “Grindeks” inženiersistēmu projektu izstrādāt, balstoties uz AS Grindeks sniegto informāciju (K3 korpusa telpu plāni pielikums Nr.1).

- Projekta dokumentācijas izstrāde ir jāparedz sekojošās stadijās:

3.11.1. Projektēšanas uzdevuma sagatavošana, balstoties uz šī Tehniskā uzdevuma prasībām;

3.11.2. Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi (nepieciešamie izpētes darbi t.sk. ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana  atbilstoši LBN 405-15 un projektēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana / apkopošana un analīze);

3.11.3. Būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu un šī projektēšanas uzdevuma apjomam, paredzot detalizāciju, lai precizētu un ar Pasūtītāju saskaņotu, sasniedzamo rezultātu;

3.11.4. Pilna ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbildīgajās institūcijās;

3.11.5. Būvprojekta ekspertīze, ko atbilstoši atsevišķam līgumam ar Pasūtītāju, var veikt Pasūtītāja pieaicināts Eksperts. Projektētāja pienākums ir sniegt atbildes un skaidrojumus uz Eksperta uzdotajiem jautājumiem un veikt nepieciešamās izmaiņas projektā, ja Eksperta norādījumi ir pamatoti.

4. Projekta dokumentācija:

4.1.4. Darbu organizēšanas projekts, ņemot vērā, ka nav paredzēts pārtraukt objekta ekspluatāciju/lietošanu. Nepieciešams detalizēti aprakstīt būvdarbu secību un ierobežojuma zonas, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

4.1.7. Būvprojektu pirms iesniegšanas uz saskaņošanu būvvaldē, nepieciešams rakstiski saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu.

4.2. Būvprojekta visu daļu un stadiju gatavā dokumentācija Pasūtītājam jāiesniedz elektroniski .

4.3. Projektētājs, veic ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās institūcijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvprojekta dokumentācijā jābūt iekļautiem un saskaņotiem viesiem iepriekš uzskaitītajiem darbiem.

4.4. Ja Projektētājs konstatē, ka kāds no šī projektēšanas uzdevuma punktiem ir pretrunā normatīvo aktu vai labās prakses prasībām, Projektētāja pienākums ir rakstiski par to informēt Pasūtītāju. Būvprojektā var paredzēt atkāpes tikai tādos gadījumos, ja tas ir pamatoti nepieciešams un, ja atkāpes ir rakstiski saskaņotas ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām.

4.5.	Ja projektēšanas laikā ir nepieciešamas izmaiņas šī projektēšanas uzdevuma prasībās, tad Projektētāja pienākumus tās noformēt rakstiski (apraksta veidā) kā pielikumu šim projektēšanas uzdevumam un tās saskaņot ar Pasūtītāju.

4.5. Būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu un šī projektēšanas uzdevuma apjomam, paredzot detalizāciju, lai precizētu un ar Pasūtītāju saskaņotu, sasniedzamo rezultātu.

4.6. Pilna ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbildīgajās institūcijās.

4.8. Paredzēt veikt autoruzraudzību projekta realizācijas gaitā.

4.9.	Projekta dokumentācija ir jāgatavo un jānoformē atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām latviešu valodā.

Prasības cenas piedāvājuma sagatavošanai:

Cenas piedāvājumu sagatavot, iekļaujot visus nepieciešamus darbus.

Cenas piedāvājumā atsevišķi uzrādīt izmaksas autoruzraudzības darbiem.

Cenas piedāvājumam ir nepieciešams būt derīgam vismaz 60 dienas iesniegšanas brīdi.

Obligāti jāiesniedz darbu projekta izpildes grafiku (pa nedēļām).

Uzrādīt summas bez PVN.

Sagatavot cenas piedāvājumu elektroniski Word (tekstuāla daļa) un Excel (finanšu daļa) formātos, sūtīt sagatavotus un arī pārveidotus PDF formāta dokumentus uz e-pastu: dmitrijs.drozdovs@grindeks.lv

Pielikumi:

- K3 korpusa telpu plāni (uz 3. lpp.)

K3 korpusa telpu plāni